## Slide 1
RRT-Connect
Rapidly-exploring Random Tree Connect
双向快速随机树路径规划算法
Kuffner & LaValle | ICRA 2000

## Slide 2
问题背景：机器人路径规划
配置空间（C-Space）
机器人的「状态」不是 xyz 坐标，而是所有关节角的组合。 6 轴机械臂 → 6 维配置空间 (θ₁, θ₂, θ₃, θ₄, θ₅, θ₆) 障碍物在这 6 维空间中形成复杂的「禁区」。
为什么不用简单方法？
✗ 直线插值：经常穿越障碍物，碰撞率高
✗ 网格搜索（A*）：6维空间内存爆炸
✗ 解析法：障碍物形状复杂无法建模
C-Space 示意（2D 简化）
障碍区
S（起点）
G（终点）
如何从 S 绕过障碍到达 G？

## Slide 3
RRT 核心思想
在配置空间中随机撒点，每次让树朝随机点方向延伸一小步，像「藤蔓」一样蔓延探索，同时跳过碰撞区域，最终长到终点附近。
1
① 随机采样 q_rand
在整个配置空间随机取一个点 （偶尔直接采样终点，引导方向）
2
② 找最近邻 q_near
在已有树节点中找距离 q_rand 最近的节点
3
③ 朝向延伸 q_new
从 q_near 向 q_rand 方向 移动固定步长 Δq
4
④ 碰撞检测
检查从 q_near 到 q_new 沿途是否有碰撞
5
⑤ 加入树
无碰撞 → 将 q_new 加入树 记录父节点，继续迭代
重复以上步骤，直到树的某个节点距离终点足够近 → 路径找到
缺点：单向 RRT 只从起点生长，终点附近难以被采到，高维空间收敛慢

## Slide 4
RRT-Connect：双向加速
单向 RRT
只从起点 S 出发建树 ▸ 树只朝着随机方向蔓延 ▸ 终点 G 附近很难被采到 ▸ 高维空间需要数万次迭代 ▸ 路径又绕又长
RRT-Connect（双向）
起点 S 和终点 G 各建一棵树 ▸ 两棵树同时向对方生长 ▸ 互相「迎合」，收敛速度翻倍 ▸ 任意一侧都能快速到达中间区域 ▸ 成功率显著高于单向 RRT
双向连接核心逻辑（每轮迭代）
1. 从树 A 随机采样，延伸一步得到新节点 nₐ 2. 树 B 找到距 nₐ 最近的节点，连续向 nₐ 延伸（Connect 策略） 3. 若树 B 成功触达 nₐ（距离 ≤ 步长），两树相遇 → 路径完成！ 4. 否则交换 A / B 角色，进入下一轮
Connect 策略 = 贪心延伸：不只走一步，而是连续朝目标延伸直到碰撞或到达

## Slide 5
算法伪代码
Algorithm RRT-Connect(qₛₜₐᵣₜ, qɢₒₐₗ)
Tₐ ← {qₛₜₐᵣₜ}； T_b ← {qɢₒₐₗ} // 两棵树，分别从起点和终点初始化
for i = 1 to MAX_ITER do
q_rand ← Sample() // 随机采样（5% 概率直接取对方树的根）
q_near ← Nearest(Tₐ, q_rand) // 找树 A 中最近节点
q_new ← Steer(q_near, q_rand) // 朝 q_rand 方向延伸一步
if CollisionFree(q_near → q_new) then
Tₐ.add(q_new)
q_near_b ← Nearest(T_b, q_new) // 树 B 中距 q_new 最近的节点
q_new_b ← Connect(T_b, q_new) // 贪心延伸，尽量靠近 q_new
if Reached(q_new_b, q_new) then
return Path(Tₐ, T_b) // ✓ 两树相遇，路径找到！
Swap(Tₐ, T_b) // 交换角色，下轮换树 B 主动延伸
return Failure

## Slide 6
关键参数
步长 Δq (expand)
每次延伸的最大距离 太大：容易碰障碍 太小：树生长慢 典型值：0.05 ~ 0.15 rad
分辨率 res
碰撞检测的采样间隔 步长内每隔 res 检查一次 越小越安全但越慢 典型值：0.01 ~ 0.05 rad
终点偏置 goal_rate
直接朝终点采样的概率 增大 → 收敛快但多样性差 减小 → 探索全面但慢 典型值：5% ~ 10%
最大迭代 max_iter
迭代上限，超时返回失败 场景越复杂需要越大 静态障碍：8000~15000 动态重规划：20000+
关节限位 limits
各关节角度合法范围 采样只在限位内进行 防止规划出超限姿态
距离度量 metric
衡量两个配置的「距离」 通常用欧氏距离（弧度） 可加权以平衡各关节影响

## Slide 7
路径平滑：Shortcut Smoothing
RRT 路径因随机性有大量冗余弯折。平滑算法：随机选两个不相邻路径点，若可直连（无碰撞）则删除中间所有点，反复迭代。
伪代码
for _ in range(max_iter): i ← random(0, len-2) j ← random(i+1, len-1) if CollisionFree(path[i] → path[j]): path = path[:i+1] + path[j:] # 删中间点 # 路径更短，转折更少
效果
平滑前路径点
484 个
平滑后路径点
249 个
路径压缩
约 48%
碰撞次数
0（不变）
直觉：RRT 路径像「醉汉走路」（随机绕弯），Shortcut 像「走捷径」（能直连就跳过） 平滑不改变起终点，只删除冗余中间点，碰撞约束始终满足

## Slide 8
与其他算法对比
算法
类型
最优性
速度
高维适用
适用场景
A*
图搜索
✓ 最优
中
✗ 差
低维、离散空间
PRM
采样
近似
慢
✓ 好
多次查询同场景
RRT
采样
×
快
✓ 好
单次查询
RRT-Connect
采样双向
×
更快
✓ 好
单次查询、实时规划
RRT*
采样
✓ 渐近
慢
✓ 好
需要最优路径
▲ RRT-Connect 在速度与通用性之间取得最佳平衡，是实时机器人规划的工业标准

## Slide 9
总结
核心思想
在配置空间随机采样，用两棵树从起点和终点同时生长，相遇即找到路径
双向加速
Connect 策略使树 B 贪心延伸，两棵树互相迎合，收敛速度远高于单向 RRT
平滑优化
Shortcut Smoothing 删除冗余路径点，路径更短更平滑，不影响无碰撞性
概率完备
采样足够多时，一定能找到路径（若存在）；障碍越少，越快找到
工程优势
只需碰撞检测接口，不需要解析障碍形状，易于集成任意仿真环境
局限性
路径非最优（需 RRT* 改进）；高度狭窄通道场景成功率下降
RRT-Connect — 快速、通用、易实现，机器人运动规划领域最广泛使用的算法之一